### УДК 621.3.049.73.75:001.2(024)

## МОДИФИКАЦИЯ МАТРИЧНОГО МЕТОДА РАЗРЕЗАНИЯ ГРАФА

# А.С. Шандриков

Техническое проектирование радиоэлектронных средств (РЭС) предполагает в первую очередь решение задачи компоновки модулей в определённые конструктивные единицы. Для решения данной задачи используется математическая модель в виде графа G = (X, U), которым заменяется принципиальная электрическая схема проектируемого РЭС. Множество вершин  X обозначает радиоэлектронные компоненты (РЭК) проектируемого изделия, а множество рёбер U – связи между ними в соответствии с принципиальной электрической схемой. Компоновка, т.е. распределение РЭК по определённым конструктивным электронным модулям, моделируется разрезанием графа на куски с заданным количеством вершин в каждом из них. Для оценки качества решения задачи разрезания графа используются такие количественные показатели, как минимум внешних связей между кусками K (K = min K) или максимум коэффициента разрезания ∆G, вычисляемого по формуле

∆G =  /K                                                  (1)

где  – суммарное количество внутренних рёбер графа, связывающих вершины внутри кусков.

Разрезание графов осуществляется различными методами, чаще всего последовательными и итерационными.

Последовательные методы легко реализуются на ЭВМ, отличаются простотой и высокой производительностью, но в большинстве случаев не обеспечивают оптимальных результатов [1, с. 61].

Итерационные методы позволяют получить более приемлемые с точки зрения критерия (1) результатов, однако полученные результаты также не всегда оптимальны.

Среди итерационных методов наибольшей эффективностью обладает матричный метод [2, с. 62-70]. Суть матричного метода разрезания графа заключается в следующем. Любой граф можно подробно описать матрицей инцидентности I, матрицей цепей T и матрицей смежности R. Из этого следует, что разрезание графа G на k кусков G1, G2,…, Gk эквивалентно делению матрицы на клетки. В случае матрицы смежности R разрезание графа соответствует разрезанию матрицы на k2 клеток (подматриц) как показано на рис. 1.

|  | x1 | x2 | x3 | … | xi | … | xj | … | xn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | G1 |  |  |  |  |  |  |
| x2 |  |  |  |  |  |  |  |
| x3 |  |  |  |  |  |  |  |
| R = | … |  |  |  | G2 |  |  |  |
| xi |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| xj |  |  |  |  |  |  | G3 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| xn |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1. Разрезание матрицы смежности,                               соответствующее разрезанию графа на три куска

Клетки (подматрицы), расположенные по главной диагонали матрицы R, соответствуют кускам Gi графа G. Элементы, расположенные в диагональных клетках, определяют количество рёбер, соединяющих вершины куска Gi между собой (внутренние связи). Элементы, расположенные в остальных клетках, определяют количество рёбер, соединяющих куски между собой (внешние связи).

Решение задачи разрезания графа G на k кусков сводится к изоморфному преобразованию матрицы смежности путём выполнения ряда перестановок строк и столбцов, в результате которых должна быть достигнута максимизация сумм элементов, расположенных в диагональных подматрицах.

Применяемый на практике матричный метод разрезания графа G на k кусков выполняется следующим образом. Задаётся стандартная матрица        F = ((fij||n, которая разделяется на k2 подматриц. При этом по главной диагонали располагают k единичных подматриц. Порядок единичных подматриц определяется количеством вершин, заданным для каждого куска. Недиагональные подматрицы заполняются нулями. В матрице смежности R по главной диагонали выделяются подматрицы в соответствии с делением стандартной матрицы F. После этого строится первая вспомогательная матрица M = ((mij((n, где i, j ( J = {1, 2, …, n}, представляющая собой результат умножения матриц F и R:

M = F ( R                                                    (2)

Элементы матрицы M вычисляются по формулам:

mij = ,             mji =                             (3)

Далее осуществляется построение матрицы  (инверсии матрицы F), в которой каждый единичный элемент матрицы F заменяется на нулевой и наоборот. Как результат поэлементного перемножения матриц (F и R вычисляется вторая вспомогательная матрица B:

B = (F ( R                                                         (4)

По формулам

pij = mij – bij;                pij = mij – bij                                                         (5)

и

(ij = pij + pji – (pii + pjj)                                                 (6)

вычисляются элементы третьей вспомогательной матрицы P и перестановочной матрицы H соответственно. В перестановочной матрице H выбирается максимальный положительный элемент (ij и соответствующие ему элементы xi и xj меняются местами, т.е. производится перестановка вершин xi и xj графа из одного куска в другой.

Несмотря на свою эффективность, матричный метод не получил широкого применения и практически не используется. Это объясняется тем, что кроме матрицы смежности исходного графа G необходимо построить шесть вспомогательных матриц. Таким образом, в течение одной итерации обрабатываются семь матриц. Количество итераций зависит от чередования строк и столбцов в начальной матрице смежности R и  может быть неопределённо большим. Необходимость обработки больших числовых массивов, насчитывающих в сумме 7n2 элементов, где n – количество вершин разрезаемого графа, накладывает существенные ограничения на номенклатуру проектируемых изделий по такому параметру, как количество РЭК, распределяемых по электронным модулям, а также на производительность процесса.

Есть и ещё один существенный недостаток матричного метода разрезания графа. Как показывает практика, оптимальный результат обеспечивается только:

– при разрезании графа на одинаковые по количеству вершин куски;

– при формировании кусков в порядке убывания заданного количества вершин. Математическое доказательство данного утверждения не приводится ни в одном известном автору источнике информации, более того, об этом в них вообще не упоминается.

Отмеченные недостатки можно устранить, если матричное разрезание графа G выполнять с использованием чисел связности. Число связности – это параметр, характерный для любой вершины xk разрезанного на куски Gi, Gj, …, Gl графа G и в физическом смысле представляет собой разность между количеством внешних α(xi) и внутренних z(xi) связей.

Логика применения чисел связности для парной перестановки вершин из одного куска в другой с целью минимизации внешних связей описана в  [1, с. 78-87] и заключается в следующем. Предположим, что некоторый граф G разрезан на два куска G1 = (X1, U1) и G2 = (X2, U2). Вершина xi ( X1 содержит z(xi) внутренних связей и α(xi) – внешних. Число связности определяется по формуле

δ(xi) = α(xi) – z(xi)                                               (7)

Если δ(xi) > 0, то это означает, что перемещение вершины xi из куска G1 в кусок G2 уменьшит количество внешних связей на величину δ(xi). Если в куске G2 также имеется вершина xj ( X2, для которой δ(xj) ≥ 0, то её перемещение из куска G2 в кусок G1 ещё уменьшит количество внешних связей на величину δ(xj). В результате парного перемещения вершин xi и xj из одного куска в другой количество внешних связей K между кусками G1 и G2 уменьшится на величину

ΔK = δ(xi) + δ(xj) – 2uij,                                         (8)

где 2uij – количество рёбер, соединяющих перемещаемые вершины xi и xj между собой.

В данной работе предлагается методика использования чисел связности при разрезании графа матричным методом, которую рассмотрим на следующем примере.

На рис. 2 представлен граф G = (X, U), содержащий 14 вершин и 21 соединительное ребро. Данный граф требуется разрезать на четыре куска, содержащие 3, 3, 4 и 4 вершин соответственно без каких-либо технологических ограничений.

Рис. 2

Решение данной задачи осуществляется в следующей последовательности.

1. Построить матрицу смежности, выделив в ней по главной диагонали две подматрицы 3-го и две подматрицы 4-го порядка в соответствии с заданным разрезанием графа.

|  |  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 | δ12, δ21 | δ13, δ31 | δ14, δ41 | δ23, δ33 | Δ24, δ42 | δ34, δ43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 |  |  |  |  |
|  | x2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 2 |  |  |
|  | x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  | -1 | 0 |  |  |
|  | x6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| R = | x7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -1 |  | -1 |  | 0 | (9) |
|  | x8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |
|  | x9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | x10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | -1 |  | -1 |  | 1 |  |
|  | x11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  |
|  | x12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 0 |  |
|  | x13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 2 |  |
|  | x14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 3 |  |

2. Для каждой вершины графа определить числа связности с вершинами других кусков графа. Полученные результаты представлены в дополнительных столбцах матрицы смежности (9).

3. По числам связности построить матрицу перестановочных коэффициентов ΔK, элементы Δkij которой вычисляются по формуле (8).

|  |  | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 | x12 | x13 | x14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 |  |
|  | x2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | x3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | x4 |  |  |  | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 |  |
| ΔK = | x5 |  |  |  | -2 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | -1 | 1 | (10) |
|  | x6 |  |  |  | -1 | -2 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |  |
|  | x7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 3 |  |
|  | x8 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  |
|  | x9 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  |
|  | x10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 2 |  |

4. Построить множество двухэлементных подмножеств, каждое из которых содержит пару вершин с положительным перестановочным коэффициентом:

T = {{x1, x9}, {x1, x12}, {x2, x8}, {x2, x14}, {x3, x8}, {x3, x11}, {x3, x12},

{x3, x13}, {x3, x14}, {x4, x8}, {x4, x11}, {x4, x12}, {x4, x13}, {x4, x14},

{x5, x11}, {x5, x12}, {x5, x14}, {x6, x11}, {x6, x13}, {x6, x14}, {x7, x11},

{x7, x14}, {x8, x12}, {x8, x13}, {x8, x14}, {x9, x11}, {x9, x12}, {x9, x13},

{x9, x14}, {x10, x12}, {x10, x13}, {x10, x14}}                                                            (11)

5. Из множества (11) сформировать возможные варианты множеств, содержащих двухэлементные непересекающиеся подмножества, т.е. подмножества не связанных между собой пар вершин. Таких вариантов для рассматриваемого графа оказалось 85. Учитывая ограниченность объёма, в статье приводятся только некоторые из полученных вариантов:

A1 = {{x1, x9}, {x4, x11}, {x5, x12}};

A2 = {{x1, x9}, {x4, x11}, {x6, x13}};

A3 = {{x1, x9}, {x4, x12}, {x10, x13}};

…;

A40 = {{x3, x12}, {x8, x11}};

…;

A85 = {{x9, x13}, {x10, x12}}.

6. Для каждого полученного множества подсчитать сумму перестановочных коэффициентов входящих в него пар вершин:

S1 = Δk19 + Δk411 + Δk512 = 2 + 1 + 1 = 4;

S2 = Δk19 + Δk411 + Δk613 = 2 + 1 + 1 = 4;

S3 = Δk19 + Δk412 + Δk1013 = 2 + 3 + 3 = 8;

…;

S40 = Δk312 + Δk811 = 2 + 3 = 5;

…;

S85 = Δk913 + Δk1012 = 1 + 1 = 2.

7. Выбрать множество, имеющее максимальную сумму перестановочных коэффициентов. Если данному условию удовлетворяют несколько множеств, то выбрать следует то, у которого сумма локальных степеней вершин, составляющих двухэлементные подмножества, минимальна. Это позволяет уменьшить количество последующих итераций. В описываемом примере среди всех (85) полученных вариантов имеется только одно множество с максимальной суммой перестановочных коэффициентов входящих в него пар вершин. Это множество A3, для которого сумма перестановочных коэффициентов S3 = 8 = max.

8. Переставить в матрице смежности R попарно x1 и x9, x4 и x12, x10 и x13 строки и столбцы. В результате будет получена матрица смежности R1, изоморфная исходной матрице смежности R:

|  |  | x9 | x2 | x3 | x12 | x5 | x6 | x7 | x8 | x1 | x13 | x11 | x4 | x10 | x14 | δ12, δ21 | δ13, δ31 | δ14, δ41 | δ23, δ33 | δ24, δ42 | δ34, δ43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | -1 | -1 |  |  |
|  | x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  | 0 | -1 |  |  |
|  | x6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  |
| R1= | x7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -1 |  | -1 |  | 0 | (12) |
|  | x8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -3 |  | -2 |  | -2 |  |
|  | x1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 |  | -2 |  | -2 |  |
|  | x13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2 |  | -1 |  | -2 |  |
|  | x11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | -2 |  | -2 | -2 |  |
|  | x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | -2 |  | -2 | -2 |  |
|  | x10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | -2 |  | -2 | -1 |  |
|  | x14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | -2 | -1 |  |

9. Для каждой вершины графа вновь подсчитать числа связности с вершинами других кусков графа. Полученные результаты представлены в дополнительных столбцах матрицы смежности (12).

10.  Используя формулу (8), построить матрицу перестановочных коэффициентов ΔK1:

|  |  | x12 | x5 | x6 | x7 | x8 | x1 | x13 | x11 | x4 | x10 | x14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x9 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |  |
|  | x2 | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 |  |
|  | x3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |
|  | x12 |  |  |  | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |  |
| ΔK1 = | x5 |  |  |  | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | (13) |
|  | x6 |  |  |  | -2 | -5 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |  |
|  | x7 |  |  |  |  |  |  |  | -2 | -2 | -3 | -1 |  |
|  | x8 |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -4 | -3 | -5 |  |
|  | x1 |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -4 | -3 | -3 |  |
|  | x13 |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -4 | -3 | -3 |  |

11. Из элементов полученной матрицы может быть образовано только два двухэлементных множества, состоящих из пары вершин с положительным перестановочным коэффициентом, причём эти множества пересекающиеся, т.к. в состав каждого из них входит вершина x2. По этой причине для перестановки может быть выбрано только одна пара вершин: x2 и x12 или x2 и x5. Так как перестановочные коэффициенты этих  пар одинаковы              (Δk212 = Δk25 = 1), то для перестановки выбираем ту пару вершин, у которой сумма локальных степеней меньше. Этому условию удовлетворяет пара вершин x2 и x5 (ρ(x5) = 2 < ρ(x12) = 3).

Переставить в матрице смежности R1 x2 и x5 строки и столбцы. Получим матрицу смежности R2.

|  |  | x9 | x5 | x3 | x12 | x2 | x6 | x7 | x8 | x1 | x13 | x11 | x4 | x10 | x14 | δ12, δ21 | δ13, δ31 | δ14, δ41 | δ23, δ33 | δ24, δ42 | δ34, δ43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |  |  |  |  |
|  | x12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  | -2 | -2 |  |  |
|  | x2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |  |  | -1 | -2 |  |  |
|  | x6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  |
| R2 = | x7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | -1 |  | -1 |  | 0 | (14) |
|  | x8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -3 |  | -2 |  | -1 |  |
|  | x1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2 |  | -1 |  | -2 |  |
|  | x13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 |  | -2 |  | -2 |  |
|  | x11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | -2 |  | -2 | -2 |  |
|  | x4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | -2 |  | -2 | -2 |  |
|  | x10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | -2 |  | -2 | -1 |  |
|  | x14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0 |  | -2 | -1 |  |

12. Построить матрицу перестановочных коэффициентов ΔK2:

|  |  | x12 | x2 | x6 | x7 | x8 | x1 | x13 | x11 | x4 | x10 | x14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x9 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |
|  | x5 | 0 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 |  |
|  | x3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |  |
|  | x12 |  |  |  | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |  |
| ΔK2 = | x5 |  |  |  | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | (15) |
|  | x6 |  |  |  | -2 | -5 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |  |
|  | x7 |  |  |  |  |  |  |  | -2 | -2 | -3 | -1 |  |
|  | x8 |  |  |  |  |  |  |  | -3 | -3 | -2 | -5 |  |
|  | x1 |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -4 | -3 | -3 |  |
|  | x13 |  |  |  |  |  |  |  | -4 | -4 | -3 | -3 |  |

13. В полученной матрице ΔK2 нет ни одного положительного перестановочного коэффициента. Это означает, что после второй итерации в текущем варианте разрезания графа нет ни одной пары вершин, перестановка которых из одного куска в другой могла бы уменьшить количество внешних связей и куски G1 = (X1, U1), G1 = (X2, U2), G3 = (X3, U3) и G4 = (X4, U4) следует считать сформированными, где X1 = {x3, x5, x9}; X2 = {x2, x6, x12}; X3 = {x1, x7, x8, x13}и X4 = {x4, x10, x11, x14}. Графическая иллюстрация полученного разрезания представлена на рис. 3.

Рис. 3

Литература

1. Морозов К.К., Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С. Методы разбиения схем РЭА на конструктивно законченные части. – М.: Сов. радио, 1978.

2. Мелихов А.Н., Бернштейн Л.С., Курейчик В.М. Применение графов для  проектирования  дискретных  устройств.  –  М.:  Наука, 1974.