К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

Н.Арабули

В сложных технических системах обслуживающему персоналу не всегда удается своевременно обнаружить неисправность, поэтому применяются специальные мери для контроля правильности их функционирования. Контроль исправности системы осуществляется как непрерывно, в процессе ее функционирования, так и периодически - через определенные интервалы времени. При этом в силу ряда причин непрерывным контролем обнаруживаются не все виды ошибок, поэтому периодическим контролем обнаруживаются те отказы, которые не были обнаружены непрерывным контролем. При возникновении необнаруженного отказа система будет находиться в состоянии отказа до тех пор, пока не наступит очередной периодический контроль либо не возникает новый отказ. В связи с этим важно исследовать влияние характеристик непрерывного контроля, продолжительности периодического контроля и его периодичности на надежность контролируемой системы. Для ниже рассматриваемой системы, в отличие от известных в литературе решений, найдены все основные показатели надежности без существенных упрощений системы и ограничений на виды законов распределения исходных величин.

Пусть в системе в рабочем режиме возникают отказы с интенсивностью - обнаруживаемые и - не обнаруживаемые непрерывным контролем. В случайные моменты времени производится достоверный контроль и интервал времени между соседними проверками распределени по произвольному закону . Длительность достоверного контроля также случайная величина с произвольным законом распределения . В процессе достоверного контроля также возникают отказы с общей интенсивностью . После обнаружения неисправности система сразу передается на восстановление для устранения возникших неисправностей, после чего полностью восстанавливается первоначальная надежность. В процессе восстановления отказы не возникают и достоверные проверки не проводятся. Время восстановления – случайная величина с произвольным законом распределения . В начальный момент времени система исправна. В любой момент времени рассматриваемая система может находиться в одном из пяти возможных состояний:  - система исправна;  - система неисправна, но отказ не обнаружен;  - система исправна, но проходит достоверную проверку;  - система неисправна, но проходит достоверную проверку, но отказ еще не обнаружен;  - система находится в процессе восстановления. Обозначим: - вероятность того, что в момент  система находится в состоянии  -вероятность совместного появления двух событий: в момент  система находится в состоянии , и время, в течение которого система находится в состоянии , заключено в промежутке    - интенсивности восстановления, достоверного контроля и интервала между соседними достоверными проверками.

Используя обычные рассуждения о возможностях изменениях состояний данной системы в интервале , по формуле полной вероятности можно записать разностные [1-3] соотношения для всех вероятностей состояний системы. Для примера рассмотрим относительно  и

(1)

После несложных преобразований (1) и с учетом того, что в начальный момент система находится в состоянии  , имеют вид:

,  ,(2)

Решая систему уравнений (2) при использование граничных условий, переходя к преобразованию Лапласа и с учетом того, что среднее время контроля среднее время восстановления ,  при  при  и , находим:

(3)

где

Получены стационарные и нестационарные значения основных вероятностных характеристик непрерывно и периодически контролируемой восстанавливаемой системы длительного действия, когда на законы распределения исходных, случайных величин какое-либо существенное ограничение не накладывается. Полученные результаты достаточно просты и пригодны для непосредственного использования на практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. 2-е издание. Москва, 2003.

- Коваленко И. Н; Стойкова Л. С. О производительности системы и времени решения задачи при случайных отказах и периодическом запоминании результатов// Кибернетика-1975. №5,-с.73-75.