ОДНО ИЗ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КЛИППИРОВАННОЙ РЕЧИ.

Сегодня одна из самых актуальных задач это создание и развитие новых информационных технологий, которые позволили бы намного ускорить процесс обмена информацией в обществе, при этом следует отметить, что существенную долю этой информации составляют речевые данные.

Проблема сокращения объема данных при передаче речевых сигналов в цифровых системах передачи информации остается по-прежнему одной из самых исследуемых, так как технологии сжатия речи  используются для повышения объемов передаваемой речевой информации, а также компактного хранения этих данных. При решении этой проблемы необходимо обращать внимание на сохранение качества речевого сигнала на выходе системы передачи информации, которое определяется такими показателями как разборчивость речи и сохранение тембра речи, обеспечивающего узнаваемость голоса.

На сегодняшний день существует множество способов уменьшения избыточности речи и одним из них является клиппирование речевого сигнала, так как клиппированный речевой сигнал может быть передан одноразрядной последовательностью данных, несущей информацию только о полярности дискретных отсчетов сигнала. Таким образом, клиппирование речевых данных позволяет существенно уменьшить объем передаваемых или хранимых данных.

Сущность метода клиппирования состоит в вычислении знаковой функции речевого сигнала, другими словами это замена речевого сигнала на сигнал с постоянной амплитудой, значение которой меняется в моменты перехода через 0 [1,2].

Такой сигнал сохраняет достаточную для практики словесную и фразовую разборчивость, вполне приемлемую в тех системах передачи информации, где тембровой окраской голоса (узнаваемость абонента) можно пожертвовать. Этот широко известный факт не находит практического применения именно из-за потери узнаваемости голоса, вызванного сильным зашумлением речи при её предельном амплитудном ограничении. Также существует проблема подавления шума в паузах речи, которая резко снижает разборчивость.

Решить данную проблему можно с помощью субполосного преобразования, поскольку было замечено, что малоэнергетические составляющие клиппированного сигнала значительно увеличиваются. Субполосное кодирование речевых данных позволяет осуществлять раздельную обработку данных, отражающих спектральные свойства речевых сигналов в разных частотных полосах, в том числе при неравномерном разбиении на частотные интервалы, что соответствует психоакустической модели восприятия звука человеческим ухом.

Нами предлагается алгоритм сжатия речевого сигнала с предварительным удалением и кодированием пауз и последующим клиппированием на приемной стороне, а на передающей стороне осуществляется субполосное преобразование, которое позволяет восстановить форму сигнала.

Кодирование и удаление пауз является важной частью процесса сжатия речевых данных, так как при диалоге один его участник говорит, в среднем, только 35 процентов времени. Таким образом, если применить алгоритмы, которые позволяют уменьшить объем информации, записанной в периоды молчания, то можно значительно сократить объем битового представления речевых данных. В двустороннем разговоре такие меры позволяют достичь сокращения объема передаваемой информации до 50%, а в децентрализованных многоадресных конференциях (за счет большего количества говорящих) – и более.

В данном алгоритме реализуется кодирование пауз, основанное на оценке распределения энергий спектральных составляющих речевых данных [3]. В результате получается вектор, состоящий из звуковых данных, который и подвергается клиппированию.

Как уже было отмечено, сущность метода клиппирования состоит в вычислении знаковой функции речевого сигнала, то есть замена речевого сигнала на сигнал с постоянной амплитудой, значение которой меняется в моменты перехода через ноль (рис 1).

Рис 1. Пример клиппированного сигнала

На рисунке 2 представлен спектр исходного (сплошная линия) и клиппированного (пунктирная линия) сигнала. На участке сигнала, отмеченного на рисунке 2 как «диапазон 1» ясно видно, что высокоэнергетические составляющие спектра исходного и клиппированного сигналов совпадают по расположению и мощности. А молоэнергетические  составляющие («диапазон 2» и «диапазон 3» на рис 2) спектра клиппированного сигнала превосходят по мощности соответствующие составляющие спектра исходного сигнала.

Рис 2. Спектр исходного и клиппированного сигнала.

Чтобы выделить малоэнергетические составляющие на приемной стороне используется обратимое субполосное преобразование, сущность которого заключается в следующем: для отрезков сигнала вычисляется вектор , состоящий из подвекторов  , которые отражают частотные свойства исходного сигнала в некотором частотном интервале (в данном случае ось частот разбивается на R частотных интервалов):

(1)

где    	- вектор исходного отрезка сигнала длинной N,

AA- блочная матрица, которая формируется на основе субполосной матрицы  с элементами вида (2):

(2)

υ1 и υ2 определяются исходя из разбиения области определения спектра  на ряд одинаковых частотных интервалов:

(3)

таких что

Матрица А обладает тем свойством, что значения ее собственных чисел с номерами меньшими  при упорядочивании по возрастанию близки единицы, а с номерами большими  стремятся к нулю (квадратная скобка означает операцию взятия целой части содержимого) [4].

Таким образом существует возможность создания блочной матрицы:

(4)

где – подматрица собственных векторов матрицы А,

– подматрица собственных чисел матрицы А.

Значения энергии сигнал в заданном частотном интервале можно вычислить используя полученные подвектора субполосного преобразования:

(5)

Данный метод частотного анализа рассмотрен в [5].

Далее осуществляется упорядочивание энергии по убыванию и определяются N интервалов, суммарная энергия в которых составляет 0,05% от общей. Значения подвекторов субполосного преобразования, соответствующие данному интервалу обнуляются.

Затем осуществляется обратное субполосное преобразование:

(6).

На рис 3 представлен спектр исходного (пунктирная линия) и восстановленного (сплошная линия) предлагаемым методом сигнала. На участке сигнала, отмеченного на рисунке 3 как «диапазон 1» ясно видно, что высокоэнергетические составляющие спектра восстановленного и исходного сигналов совпадают по расположению и мощности. А малоэнергетические  составляющие («диапазон 2» и «диапазон 3» на рис 3) спектра восстановленного сигнала имеют примерно то же значение по мощности, что соответствующие составляющие спектра исходного сигнала.

Рис 3. Спектр исходного и восстановленного сигнала.

В качестве примера на рисунке 4 представлен отрезок сигнала, где сплошной линией показан клиппированный сигнал, мелким пунктиром показан исходный сигнал и пунктирной линией показан восстановленный сигнал. Очевидно, что форма восстановленного сигнала в гораздо большей степени близка к форме исходного сигнала, чем клиппированный сигнал.

Рис 4. Отрезок сигнала.

Из приведенных рисунков видно, что данный алгоритм позволяет достаточно точно восстановить форму сигнала, что позволяет сохранить хорошую разборчивость речи, при отсутствии посторонних помех.

Список используемой литературы:

1.В.Е. Бухвинер. Управляемое компандирование звуковых сигналов.– М.:Связь, 1978. 208 с.

2. Н.И. Козленко. Помехоустойчивость дискретной передачи непрерывных сообщений.– М.: Радиотехника, 2003.– 352с.

3. Е.И. Прохоренко. Метод обнаружения пауз в речевых сигналах. Вестник московской академии  рынка труда и информационных технологий. ( Москва, 2006. №4(26). ( С.13-20.

4. Ф.Р. Гантмахер. Теория матриц.- 5-е изд.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.-560 с.

5. Е.Г. Жиляков. Частотный анализ речевых сигналов. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород, 2006. (  №2(31), выпуск 3. ( С. 201-208.