Нелинейные волновые явления

и геодинамика среды.

Хайретдинов М.С., Родионов Ю.И., Седухина Г.Ф.

(Институт вычислительной математики

и математической геофизики СО РАН)

Проблема: Разработка методов прогноза крупных природных и техногенных катастроф на основе анализа временных вариаций характеристик волновых полей, порождаемых мощными сейсмическими вибраторами в процессе активного мониторинга сейсмоопасных зон, районов базирования крупных инженерных сооружений (ГЭС, АЭС и др.)

Цель исследований:

- повышение эффективности методов обработки экспериментальных данных на основе изучения и последующего учета нелинейных волновых эффектов, возникающих на этапах излучения и распространения сейсмических волн;

- анализ эффективности нелинейного подхода к оцениванию характеристик напряженного состояния среды на примере тестовой задачи обнаружения лунно-солнечных приливов по сейсмическим волновым полям;

- разработка физико-математической модели процесса мониторинга с использованием новых физических явлений;

- распространение результатов исследований на данные активного мониторинга сейсмоопасных зон;

- комплексирование методов обработки данных на основе анализа и учета взаимосвязи и нелинейных явлений в смежных геофизических полях- сейсмофизических, акустических, электромагнитных;

### Нелинейные эффекты на этапе излучения сейсмических колебаний мощными вибраторами

Уравнение движения системы “вибратор-грунт”

(1)

Здесь m – масса вибратора, F – возбуждающая сила воздействия вибратора на грунт, Р0 = mg – вес вибратора, к(u) –жесткость среды, Rн – активное сопротивление излучения, u-смещение платформы вибратора. В случае, когда F>P, происходит отрыв излучающей платформы вибратора от грунта. В момент отрыва смещение вибратора  u =0. При u<0 источник совершает свободный полет. Условие неразрывности источника и среды определяется условием: u(0. Отрыв вибратора от среды обычно возникает в области резонанса системы «вибратор- грунт» и является причиной возникновения гармоник в излучаемых сейсмических колебаниях.

Нелинейные эффекты на этапе распространения сейсмических колебаний.

На примере одномерной волны:

– параметр нелинейности,

– линейный оператор, соответствующий определённой дисперсии линейных волн.

Решение в виде разложения по малому параметру :

Для членов с ε2 :

–начальное условие-

Решение:

,   – случай резонансного возбуждения второй гармоники:

Уровень второй гармоники по расстоянию:

– длина пробега волны.

Коэффициент нелинейности среды:

,

– плотность,  – изменение объёмной деформации,

– скорость,  – изменение давления,

.

– скорость продольных волн

Затухание первичных и вторичных волн:

,

При r= 355 км, f1 =6.3Гц и f2 =12.6Гц :

.

Рисунок 1

12.6/6.3 Гц

6.3 Гц

12.6 Гц

#### 7 Гц

Выводы.

- Предложен метод активного мониторинга очаговых зон на основе слежения за временной динамикой соотношения параметров вторичных и первичных волн, порождаемой нелинейными процессами излучения и распространения сейсмических волн от мощных вибрационных источников.

- Доказана высокая чувствительность метода по отношению к тестовому геодинамическому процессу в земной коре, обусловленному лунно- солнечными приливами.

- Проанализирована эффективность выделения полусуточных и суточных периодичностей в геодинамическом процессе в зависимости от выбора частоты зондирующих вибросейсмических колебаний.

- Показана инвариантность предложенного метода к изменению силовых характеристик сейсмического вибратора на этапе излучения сейсмических колебаний.

- На ближайшую перспективу предусматривается развитие метода для слежения за геодинамическими процессами в сейсмо-вулканоопасных зонах.

Зависимость отношения амплитуды второй гармоники к амплитуде основной гармоники от расстояния для частот зондирования 6.0, 6.5 и 7.0 Гц

Зависимость отношения амплитуды второй гармоники к амплитуде основной

от расстояния для частот зондирования 6.0(а), 6.5(б), 7.0(с) Гц